第二章

一般建築及教學設備安全管理

2-1校園建築管理

# 2-1-1校園建築管理流程及要領

1.規劃設計應參考「國民中小學設備基準」所明列之要項進行之。 2.新建校舍工程於規劃設計時應注意勘測建築基地，必要時向地政機關申請土地鑑界複測，並進行地質鑽探，了解地層性質。 3.學校將初步規劃報請主管機關審查，核定預算後，建築師才能進行設計。建築師設計內容包括配置圖、建築物的平面、立面、剖面及一般設計圖、施工面部設計圖、結構設計圖、結構計算書、給排水、電氣、瓦斯及消防等設備圖、裝修表、施工表、單價分析表等，並依建築法規定申請建造執照。 4.建築設計依文建會規定須包含建築經費1%以上之公共藝術設置。 5.建築技術規則第5章「特定建築物及其限制」第4節「學校」 中央機關或受其補助達二分之一以上且工程總價達新台幣五千萬元以上之公有新建築物，適用「公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書推動使用作業要點」。

1.依政府採購法進行招標，過程應嚴謹公正，並防止圍標等不法之事發生。 2.施工期間，請建築師依委託技術服務契約書規定赴工地監工。學校本身應指派專人或成立督導小組督導廠商意施工情形，以確保工程品質。 3.工程進行中應做好安全圍籬，並注意交通及出入，同時要豎立工程告示牌及警示措施，以確保師生的安全。 4.工地不得積水孳生蚊蠅，環境衛生須符合標準。 5.對各項材料之強度、成分及性質，如認為有施行試驗之必要時應令監造人將各該材料送往指定機關或實驗室試驗。

1.確實依法做好初驗及驗收工作。必要時可外聘專家學者協驗。 2.保固期限參照民法規定，如裝修屋頂牆壁滲漏、道路工程等，保固期限1年；建築物溝渠、橋涵或重大修繕工程保固期限各3年。 3.申請使用執照請主管機關到校驗查構造、公共安全設備、衛生設備、消防設備及防空避難設備等，合格才能領取使用執照，學校方得申請接水接電及使用。 4.校舍建築包括：教學建築、輔助教學建築、行政建築以及附屬建築四部分，應配合教學，詳盡規劃並製成平面圖及標示告示全校師生。 5.符合無障礙設置規定。 6.明定公物管理制度，以及修繕處理辦法，以維持安全的便利的使用品質。

1.每學期開學前及學期結束前全面檢視校舍建築確定其安全性。必要時聘請專家學者協助。 2.各校依校舍建築在自然或人為因素的影響，如地震、颱風、白蟻侵入或人為施工破壞等因素，自行調整檢查間隔期。 3.應指派專人負責檢查，並將紀錄按行政程序查核。 4.請依學校公物保管制度辦理。

1.當發現校舍建築損壞、不適用時，應從速修繕或告示停止使用。 2.(待)修繕期間應將設施封閉或圍隔，並加上明顯標示和警告，待修繕後，再開放或恢復使用。

1.學校建築應定期維修保養，除保護校舍的使用安全及耐用外並能兼具美化環境以及強調建築的特性與功能。 2.對於校舍建築地基的強固、屋頂的防漏、外牆的油漆、欄杆、樓梯、走廊以及地面的維護，須(不)定期進行之。 3.學校建築物應定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查檢結果應向當地主管建築機關申報。

1.校園建築如超過使用年限應視實際狀況及早編列預算汰舊更新。 2.校舍建築如損毀不堪使用或成為危險教室，應按規定程序呈報拆除。 3.將報廢校舍建築應明顯標示，警告師生以策安全。 4.逾齡使用之校舍，應增加檢視頻率與加強維修工作。

校園建築管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 |  |  |  |
|  | 3 | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 |  |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 |  |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞。 |  |  |  |
|  | 4 | 儲藏室門無損壞。 |  |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 |  |  |  |
|  | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 |  |  |  |
|  | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 |  |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 |  |  |  |
|  | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 |  |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 |  |  |  |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 |  |  |  |
|  | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 |  |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 天花板無龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 |  |  |  |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。 |  |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 |  |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 |  |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 |  |  |  |
|  | 4 | 木質欄杆無腐爛現象。 |  |  |  |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無裂縫。 |  |  |  |
|  | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 |  |  |  |
|  | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 |  |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 |  |  |  |
|  | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 |  |  |  |
|  | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 |  |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 |  |  |  |
|  | 5 | 屋頂無雜草雜物。 |  |  |  |
|  | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 |  |  |  |
|  | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 |  |  |  |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 |  |  |  |
|  | 4 | 地下室無積水。 |  |  |  |
| 昇降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 |  |  |  |
|  | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 |  |  |  |
|  | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 |  |  |  |
|  | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 |  |  |  |
|  | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 |  |  |  |
|  | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 |  |  |  |

承辦人：　       組長：          主任：          校長：

2-1-2校園建築相關法規及參考資料

◎建築法 (93.1.20修正) 節錄

第 24 條  (公有建物之領照)

公有建築應由起造機關將核定或決定之建築計劃、工程圖樣及說明書，向直轄市、縣 (市)  (局) 主管建築機關請領建築執照。

第 28 條  (建築執照種類)

建築執照分左列四種：

一、建造執照：建築物之新建、增建、改建及修建，應請領建造執照。

二、雜項執照：雜項工作物之建築，應請領雜項執照。

三、使用執照：建築物建造完成後之使用或變更使用，應請領使用執照。

四、拆除執照：建築物之拆除，應請領拆除執照。

第 71 條  (使用執照申請應備之件)

申請使用執照，應備具申請書，並檢附左列各件：

一、原領之建造執照或雜項執照。

二、建築物竣工平面圖及立面圖。

建築物與核定工程圖樣完全相符者，免附竣工平面圖及立面圖。

第 72 條  (公眾用建物使用執照之申請)

供公眾使用之建築物，依第七十條之規定申請使用執照時，直轄市、縣 (市)  (局) 主管建築機關應會同消防主管機關檢查其消防設備，合格後方得發給使用執照。

第73條第2項（建築物變更使用）

建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第九條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限。

§相關子法：建築物使用類組及變更使用辦法。

第77條第1項及第3項（建築物構造與設備維護）

建築物所有權人、使用人應維護建築物合法使用與其構造及設備安全。

供公眾使用之建築物，應由建築物所有權人、使用人定期委託中央主管建築機關認可之專業機構或人員檢查簽證，其檢查簽證結果應向當地主管建築機關申報。

§相關子法：建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。

第77條之2（建築物室內裝修）

建築物室內裝修應遵守左列規定：

（1）供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，非供公眾使用建築物，經內政部認有必要時，亦同。但中央主管機關得授權建築師公會或其他相關專業技術團體審查。

（2）裝修材料應合於建築技術規則之規定。

（3）不得妨害或破壞防火避難設施、消防設備、防火區劃及主要構造。

（4）不得妨害或破壞保護民眾隱私權設施。

§相關子法：建築物室內裝修管理辦法

第77條之4（建築物昇降設備及機械停車設備之管理）

建築物昇降設備及機械停車設備，非經竣工檢查合格取得使用許可證，不得使用。

前項設備之管理人，應定期委託領有中央主管建築機關核發登記證之專業廠商負責維護保養，並定期向直轄市、縣（市）主管建築機關或由直轄市、縣（市）主管建築機關委託經中央主管建築機關指定之檢查機構或團體申請安全檢查。

§相關子法：建築物昇降設備設置及檢查管理辦法、建築物機械停車設備設置及檢查管理辦法。

◎建築物昇降設備設置及檢查管理辦法(93.11.9修訂) 節錄

第四條　管理人應委請專業廠商負責昇降設備之維護保養，由專業技術人員依一般維護保養之作業程序，按月實施並作成紀錄表一式二份，並應簽章及填註其證照號碼，由管理人及專業廠商各執一份。

第五條　昇降設備安全檢查每年一次。

◎身心障礙者權益保障法(95.09.27)節錄

第五十七條 新建公共建築物及活動場所，應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之設施及設備。未符合規定者，不得核發建築執照或對外開放使用。

前項無障礙設備及設施之設置規定，由中央目的事業主管機關於其相關法令定之。

公共建築物及活動場所之無障礙設備及設施不符合前項規定者，各級目的事業主管機關應令其所有權人或管理機關負責人改善。但因軍事管制、古蹟維護、自然環境因素、建築物構造或設備限制等特殊情形，設置無障礙設備及設施確有困難者，得由所有權人或管理機關負責人提具替代改善計畫，申報各級目的事業主管機關核定，並核定改善期限。

◎校園電動門(鐵捲門)設施管理注意事項(節錄)
                       教育部 96.6.4台國(一)字第0960072167A號函

二、管理注意事項

(二) 校園電動門(鐵捲門)之操作原則

…

2. 各管理人員於操作電動門(鐵捲門)前，應巡視電動門(鐵捲門)內外    及四周，待確認無其他人員靠近後，才得以操作電動門(鐵捲門)，而在開啟或關閉電動門(鐵捲門)時，也持續環顧四周的狀態。

…

(四) 校園電動門(鐵捲門)之其他相關設備

1. 校園內所有以電力動作之門戶應安裝紅外線感應器或異物感應防夾裝置，使門戶於行進時會因異物之靠近或接觸而停止動作或回復原狀。

2. 校園主要進出口之電動門(鐵捲門)作動時，應設置警示聲音裝置，並於四週加設監視器，而監視器應和紅外線感應器或異物感應防夾裝置線，以有效防範電動門(鐵捲門)故障時所可能造成之傷害。

3. 各校應於電動門(鐵捲門)之處設置警告標語。

2-2消防安全管理

# 2-2-1消防安全管理流程及要領

訂定防護計畫。 成立消防安全防護小組。 指定防火管理人。

宣導：進行防火教育宣導。 組訓： 辦理防火器材使用訓練。 定期召開會議及辦理訓練。 辦理逃生避難方法演練。

1.每學期開學及結束前需全面檢視各項防火安全設備，確定其安全性。 2.訂定檢查間隔期，採定期與不定期檢視。 3.由防火管理人負責檢查，並將紀錄送總務主任及校長查核。

1.場所具有危險性立即停止使用，並從速修繕。 2.修繕期間封閉場所，並加上明顯標示。 3.修繕後專人負責檢查，合格後恢復使用。

1.定期保養。 2.專人保養維護。

消防安全管理要領檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 組織 | 1 | 擬妥防護計畫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 成立消防安全防護小組。 |  |  |  |  |
| 訓 練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 實施防火教育宣導。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 實施防火器材使用訓練。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 教職員工會使用防火避難逃生設備。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。 |  |  |  |  |
| 警報設備 | 1 | 火警警報設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急廣播設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 緊急照明設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期維護警報設備。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
| 滅火設備 | 1 | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 |  |  |  |  |

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 依規定設置各項避難器具。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 |  |  |  |  |
| 線 路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電壓符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 插座使用符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 管線設置符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廢棄物按照規定處理。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 防縱火 | 1 | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 |  |  |  |  |

附註：

1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承  辦  人：         組長：         主任：        校長：

防火管理人：

2-2-2消防安全管理相關法令及參考資料

◎消防法 (96.1.3修正)節錄

第 13 條  一定規模以上供公眾使用建築物，應由管理權人，遴用防火管理人，責其製定消防防護計畫，報請消防機關核備，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務。

◎消防法施行細則 (94.3.1修正)節錄

第 15 條  本法第十三條所稱消防防護計畫應包括下列事項：

一、自衛消防編組：員工在十人以上者，至少編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在五十人以上者，應增編安全防護班及救護班。

二、防火避難設施之自行檢查：每月至少檢查一次，檢查結果遇有缺失，應報告管理權人立即改善。

三、消防安全設備之維護管理。

四、火災及其他災害發生時之滅火行動、通報聯絡及避難引導等。

五、滅火、通報及避難訓練之實施；每半年至少應舉辦一次，每次不得少於四小時，並應事先通報當地消防機關。

六、防災應變之教育訓練。

七、用火、用電之監督管理。

八、防止縱火措施。

九、場所之位置圖、逃生避難圖及平面圖。

一○、其他防災應變上之必要事項。

遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，應另定消防防護計畫，以監督施工單位用火、用電情形。

◎公共場所安全診斷表
(採自內政部消防署網頁http://www.nfa.gov.tw/index.aspx?pid=33)

﹝一﹞是否有兩個不同方向之逃生出口？ 
﹝二﹞安全門是否可輕易開啟？﹝不可上鎖﹞ 
﹝三﹞安全梯道是否保持暢通？﹝不可堆積雜物或設柵門﹞ 
﹝四﹞電梯開口是否暢通？﹝不可封閉或設柵門﹞ 
﹝五﹞電扶梯四周之自動鐵捲門下方是否保持淨空？﹝不可擺設商品﹞ 
﹝六﹞明顯處及包廂內是否有避難逃生路線圖？ 
﹝七﹞走道、通道及轉彎處是否有避難方向指示燈？ 
﹝八﹞安全門上方是否有出口標示燈？ 
﹝九﹞避難方向指示燈及出口標示燈是否明亮？ 
﹝十﹞滅火器是否放置明顯易於取用之處？ 
﹝十一﹞滅火器是否標明有效日期？壓力指針是否在綠色正常範圍內？ 
﹝十二﹞室內消防栓是否易於取用？﹝不可遮蔽﹞ 
﹝十三﹞室內消防栓是否有兩條水帶及一支瞄子？是否整理吊掛？ 
﹝十四﹞報警標示燈是否保持明亮？手動報警機按鈕是否有壓板保護？ 
﹝十五﹞避難器具﹝緩降機、避難梯或救助袋﹞設置處所之開口是否能輕易開

啟？ 
﹝十六﹞通道及包廂內是否有火警探測器、火警警鈴、緊急廣播及緊急照明燈？ 
﹝十七﹞火警受信總機是否有專人監視管理？ 
﹝十八﹞瓦斯爐具四周是否與可燃物品保持距離？ 
﹝十九﹞窗戶開口是否有標示紅色倒三角形之緊急進口？﹝不可封閉﹞ 
﹝廿　﹞是否有標示防火管理人姓名？ 
﹝廿一﹞頂樓是否淨空？﹝不可搭蓋違建妨礙避難逃生﹞ 
﹝廿二﹞防火間隔﹝防火巷﹞是否為保持暢通？﹝不可搭蓋違建或堆積雜物﹞ 
﹝廿三﹞走廊、通道寬度是否寬敞？﹝不可堆放物品阻礙通行﹞ 
﹝廿四﹞旅館、電影院、MTV、KTV、三溫暖是否有播映防火逃生宣導影帶

﹝片﹞？ 
﹝廿五﹞是否設有閉路電視監控系統？是否有專人負責門禁管理？ 
﹝廿六﹞是否有懸掛使用執照及營利事業登記證？ 
﹝廿七﹞是否有委託專業消防技術人員檢修保養消防安全設備？ 
﹝廿八﹞是否訂有消防防護計畫？ 
﹝廿九﹞是否訂有自衛消防編組訓練計畫？ 
﹝三十﹞是否定期舉行消防編組防護演練？

2-3 水電設備管理

# 2-3-1水電設備管理流程及要領

1.聘請合格建築師或電機技師，配合學校實際狀況，詳加規劃設計。 2.注意學校負載量及安全性。 3.注意設置地點美觀實用性。 4.考慮節能及資源再利用，規劃符合永續校園精神。

1.應由合格之水管、電器承裝業按規定承攬。 2.確實按設計圖施工安裝。 3.線路應設於平時不易觸及、不易受外物損傷之處，以策安全。 4.電表裝設不得設於潮濕地點。 5.電器、燈具裝置應注意牢固。 6.水塔、水池設施應設置在安全限制區域內，以防外人隨意進入停留。

1.正常使用燈具、電器，不可超量。 2.不可任意加裝延長線路。 3.用電量超出負載量時，開關自動跳脫之異狀，應即速檢查維修。 4.水塔、水池、水管、水龍頭，隨時保持清潔，避免污染，以確保水質衛生安全。

1.每學期開學前需全面檢視，並請電力公司、自來水公司到校作定期檢核，以確定安全性。 2.各校不定期檢視線路、管道、器具等設施，以維持最佳使用狀況。 3.逾齡使用之管道線路應加強檢視率及維修工作。 4.應指派專人負責檢查，並將記錄送行政人員查核。

1.發現線路安全堪慮時，應即暫停使用，並從速修繕。 2.待修期間，應設置警告標示，切勿強行使用，以策安全。

1.陳舊電線及水管應設法更換。 2.無鎔絲開關之安培數要按負載量裝設，不能擅自改裝。 3.水管、線路、開關應保持正常狀況，有失靈現象即行換修。 4.線路、管道應定期維護保養。 5.水塔、水池應定期利用寒暑假各清洗一次。

水電設備管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全開關正常。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭無漏水。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 消防設備符合規定。 |  |  |  |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有編列維護經費。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 維護保養正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 |  |  |  |  |

附註：
1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：        組長：        主任：       　校長：

2-4天然災害管理

# 2-4-1天然災害管理流程及要領

1.注意其功能性及安全性： 各項安全設備之設計應依有關規定，符合安全標準，不可因陋就簡，其所需之數量、形式、規格應注意其功能性與安全性。 2.達成零危險之標的： 除採取各項任務編組，各司其責外，應再指派專人統籌負責，以確保其安全性，達成零危險之指標。

防災認知 1.適時進行防災教育宣導，務使師生皆有正確的常識及態度。 2.重安全教育之認知－配合各科融入教學。 3.安全教育之實施須能促進師生對安全的自覺與對社會的責任。教師、行政人員均須對安全教育負責，貫徹推行。 4.加強社會教育之宣導－人人做好防範天災之準備。 防災組職 1.組織： 平時：成立校園天然災害安全防護小組。 災害發生時：設立緊急應變小組。 2.任務：(1)實施任務編組，進行防災演練，期能將災害減至最低程度。 (2)進行簡易急救訓練。

平時檢視： 1.各項消防設備、每學期開學前應全面檢視，以符合安全規定。 2.檢視現有各項安全設備：如消防、水電、安全逃生設備、救災器(探照燈、救生衣、防火衣、帽、探照器、擔架……等)。 3.應指派專人負責檢查，並將記錄送行政人員查核。 修 繕： 1.設備、器材、場地不適用或不足時，應從速修繕或添購。 2.待修期間應將有關設備標示，並儘速於開學前完成之。

1.按規定查報災害。 2.按規定實施災害後檢修。 3.按規定進行災後重建。 4.社會機構之聯絡資料密切。

天然災害管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬體設備 | 1 | 各項安全設備應符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全逃生標誌標示清楚。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 滅火器無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有適當地點可設置緊急避難場所。 |  |  |  |  |
| 防 （ 救 ） 災 作 為 | 1 | 成立防災救援組織，且可隨時動員。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 有緊急應變計畫。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 防救任務適當編配。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 颱風前低漥地設備物品是否移到適當地點。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 颱風前門窗是否關緊。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 颱風後低漥地或地下室積水立即排除。 |  |  |  |  |
|  | 14 | 颱風後地下蓄水池是否受到污染。 |  |  |  |  |

承辦人：　       組長：　    　主任：　      校長：

| 組 別 | 負 責 工 作 | 人 員 |
| --- | --- | --- |
| 指揮官：校長 副指揮官： | 負責指揮、督導、協調 |  |
| 新聞官： | 負責統一對外發言。 監控學校環境並通報指揮中心受災情形、目前處置狀況。 教育局(處)、校安通報 |  |
| 應變組 | 疏散隊 | 分配責任區，協助疏散學校教職員、學生至避難所。 協助疏散學校教職員、學生至避難所，協助登記身分、人數。 設置服務站，提供協助與諮詢。 |  |
|  | 搶救隊 | 受災學校教職員、學生之搶救及搜救。 清除障礙物協助逃生。 強制疏散不願避難之學校教職員、學生。 供水、供電、通訊設備檢視搶修 |  |
|  | 警戒隊 | 1. 維護學校災區及避難場所治安。 2. 協助設置警戒標誌及交通管制。 |  |
| 行政 後勤組 | 通聯 後勤隊 | 學校教職員、學生疏散人數統計 以無線電通報應變中心已疏散人數、災情及學校教職員、學生疏散情況 學生家長領回程序 |  |
|  | 醫護隊 | 治療受輕傷之病患 對重傷病患，做初步醫療，以待救護人員到來。 |  |
|  | 後勤隊 | 儲備醫藥、生活物資、糧食及飲水。 協助分配發放生活物資、糧食及飲水。 架設緊急應變中心營帳 架設緊急醫療救護站營帳 協助傷患包紮搬運 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 |  |

災害防護緊急應變編組架構及任務職掌表

2-4-2天然災害管理相關法規及參考資料

◎地震防護要點(節錄)

教育部91.4.11臺（九一）訓（二）字第九一○五○二五三號

防震守則

保持鎮靜勿慌張  切斷電源關瓦斯	身在高樓勿近窗  堅固家具好避處

檢查住所保性命  危樓勿近先離開	公共場所要注意  爭先恐後最危險

震後電梯勿搭乘  上下樓梯要小心	聽從老師避桌下  順序離室到空地

室外行走避來車  慎防墜物和電線	行車勿慌減車速  注意四方靠邊停

收聽廣播防餘震  自助救人勿圍觀	防震演習要確實  時時防震最安全

地震的防護措施

地震前

居家

‧家中應準備救急箱及滅火器，並告知家人所儲放的地方，了解使用方法。

‧知道瓦斯、自來水及電源安全閥如何開關。

‧家中高懸的物品應綁牢，櫥櫃門閂宜鎖緊。

‧重物不要置於高架上，栓牢笨重家具。

‧事先找好家中安全避難處。

學校

‧教師（尤其是中、小學）應經常在課堂宣導防震常識，並教導學生避難事宜，舉行防震演習。

‧教室的照明燈具、實驗室的櫥櫃及圖書館的書架應加以固定。

辦公室及公共場所

‧經常檢驗防火和消防設備。

‧規劃有關緊急計畫，並分別告知緊急情況時各人的任務以及應採取的行動。

地震時

室內

‧保持鎮定並迅速關閉電源、瓦斯、自來水開關。

‧打開出入的門，隨手抓個墊子等保護頭部，儘速躲在堅固家具、桌子旁，或靠建築物中央的牆站著。

‧切勿靠近窗戶，以防玻璃震破。

‧切記！不要慌張地往室外跑。

室外

‧站立於空曠處，不要慌張地往室內衝。

‧注意頭頂上方可能之掉落物，如招牌、盆景等。

‧遠離興建中的建築物、電線桿、圍牆、未經固定的販賣機等。

‧若在陸橋上或地下道，應鎮靜迅速地離開。

‧行駛中的車輛，勿緊急剎車，應減低車速，靠邊停放，人躲進附近騎樓下。

‧若行駛於高速公路或高架橋上，應小心迅速駛離。

‧若在郊外，遠離崖邊、河邊、海邊，找空曠的地方避難。

學校

‧避於桌下，背向窗戶，並用書包保護頭部。

‧切忌慌亂衝出教室，並避免慌張地上下樓梯。

‧如在操場，遠離建築物。

‧如在行駛中之校車，留在座上勿動直至車輛停妥。

辦公室及公共場所

‧注意天花板上的物品（如燈具）掉落下來。

‧辦公室躲在辦公桌或堅固的家具下或靠支柱站立，遠離窗戶。

‧公共場所中，應小心選擇出口，避免人群推擠。

‧切忌急著衝出，請勿使用電梯。

地震後

‧察看周圍的人是否受傷，如有必要，予以急救。

‧檢查家中水、電、瓦斯管線有無損害，如發現瓦斯管有損害，輕輕將門、窗打開，立即離開並向有關權責單位報告。

‧打開收音機，收聽緊急情況指示及災情報導。

‧檢查房屋結構受損情況，儘速離開受損建築物，疏散時請使用樓梯。

‧儘可能穿著皮鞋、皮靴，以防震碎的玻璃及碎物弄傷。

‧保持救災道路暢通，徒步避難。

‧聽從緊急計畫人員的指示疏散。

‧遠離海灘、港口以防海嘯之侵襲。

‧地震災區，除非特准，請勿進入，並應嚴防歹徒趁機掠奪。

‧注意餘震發展。

2-5運動及遊戲器材管理

# 2-5-1運動及遊戲器材管理流程及要領

運動： 運動場地除供平日教學之用外，應依需要開放供社區民眾運動、休閒之用，並訂定相關管理使用辦法 棒、壘球場宜設於離校舍較遠之區域，以維安全。 游泳池之水深以下列標準為原則： A.國小最淺處為0.8公尺，最深處為1.2公尺。 B.國中最淺處為0.9公尺，最深處為1.4公尺。 遊戲： 遊戲器材之設置，首應考量其安全性，舉凡器材之設計、材質、空間、位置等，應有安全防護設施，俾對學生之活動作必要的保護。 遊戲器材的選擇，須配合學生生理年齡、心理需求、性別、身高等因素。 規劃設計時，應注意其規格之大小、厚度、長度、高度及銲接等，並考量人數、重量負荷、室內或室外及使用頻率。 利用廢物所設置組合之遊戲器材，需具教育意義，如輪胎做攀架或障礙活動等，應注意材料之可用性及承受力狀況。 器材之設置位置，應計算安全空間，亦即該器材所占用場地之位置，向上或向下及其延伸之長度。每種遊戲器材，應標示正確使用方法，並訂定使用規則。

器材之腳架(支柱)埋置地下部分，應注意其深度，加灌水泥並加十字鋼筋，使其穩固。 地表部分宜平坦，不可突出。遊戲區之地面宜舖設彈性地板或設置沙坑，避免水泥地面。 焊接點及環扣應妥善處理，避免突出及銹損。 於適當地點公告遊戲方法。必要時，指導遊戲器材之使用方法。 遊戲器材使用時，有擺盪動作，應注意在擺盪所需空間做警告標誌。 學校應設置校園安全巡邏小組，對學生不當使用方式，立即糾正，並防範推擠碰撞等行為，以避免發生意外。 學校應備有急救品，並訂有送醫管道，以應意外傷害發生之及時救助。

1.每學期開學前需全面檢視各項遊戲器材，確定其安全性。 2.現有各項運動場地、器材設備，應就材質並衡酌環境、天候等因素自定檢查間隔期、採定期與不定期檢視。 3.應指派專人負責檢查，並將紀錄送行政人員查核。

1.器材或場地不適用時，應即暫停使用，並從速修繕。 2.待修期間應將遊戲器材封閉或暫時卸下，並加上明顯標示，修整完畢再恢復使用。

1.遊戲器材應定期維護保養，除保護器材的耐用與持久外，並兼具美化環境功能。 2.器材表面如需油漆，學童使用時須手握或足踏部位，應採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。

1.遊戲器材如損毀不堪修復或不符經濟效益者，應按規定程序報廢或拆除。 2.遊戲器材如達使用年限，應視實際狀況及早規劃編列預算汰舊更新。 3.逾齡使用之器材，應加強檢視頻率與維修工作。

運動遊戲器材管理檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 選擇安全材質之遊戲器材。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適時指導遊戲器材之使用方法。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 遊戲器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 |  |  |  |  |
| 隧 道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 地椿穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 鋼架平穩未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 蹺 蹺 板 | 1 | 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 木板未斷裂變形。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地樁穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 扶手不可鬆脫，且底部固定之部份無突出。 |  |  |  |  |
| 攀登架 | 1 | 地樁牢固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木之正面平整。 |  |  |  |  |
| 輪 胎 | 1 | 輪胎裝置固定妥當。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 輪胎表面平整無破損。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 輪胎內槽不積水，也無髒亂之物。 |  |  |  |  |
| 迴轉地球 | 1 | 輪軸穩定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鐵鏈、鋼管未銹損。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 底台未破裂、鬆落。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 有足夠潤滑劑，轉動無異聲。 |  |  |  |  |
| 鞦 韆 | 1 | 扶手處鍵孔未太大。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 坐椅未掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地面有保護墊或物。 |  |  |  |  |
| 滑 梯 | 1 | 著地處地面已做安全維護設施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 著地處與地面保持適當高度。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 斜度以40。內為限。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 爬梯梯階未破裂或鬆脫。 |  |  |  |  |
| 搖 椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 座椅附設安全帶。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 結構未彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 吊釣環扣未鬆開。 |  |  |  |  |
| 爬 杆 | 1 | 爬竿的結構完整。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 爬竿的手抓桿未變形、龜裂、破損、腐蝕或零件遺失。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 爬竿下方鋪面材料且平坦。 |  |  |  |  |

承辦人：　       組長：　    　主任：　      校長：

2-5-2運動及遊戲器材管理相關法令

◎國民中小學設備基準(節錄)

教育部91.6.10台國字第091076418號函

戶外空間

 運動場

國小每生所占平均運動場面積以6㎡以上為原則，國中每生所占平均運動場面積以8㎡以上為原則。

 田徑場

．以400公尺跑道之田徑場為理想標準，至少需有200公尺以上跑道，如地形上之限制，以設置一條直線跑道為優先。

．跑道直道以南北向為主，以避免逆光跑步。

．跳部場地宜設置於田徑場外。

．擲部場地，如鉛球、鐵餅和壘球擲遠，應視教學需要設置。

球場

．球場座落方向應南北縱向，避免日光直射球賽之一方。

．棒、壘球場宜設於離校舍較遠之區域，以維安全。

體育館(或風雨操場)

．體育館面積至少要能容納一座標準籃球場，其寬度為18至22公尺，長度為26至32公尺，並應注意預留前後左右之緩衝區。

．體育館內應附設器材室、更衣室、淋浴設備、廁所，若挑高空間足夠，可設置看台。看台可採收放設計，並注意其安全維護。

．為發揮建築物多目標用途，可將禮堂、游泳池、桌球室，社團教室，韻律教室、辦公室、表演劇場結合為綜合活動中心，惟在設計上應注意將乾溼區作區分。

．供身心障礙者使用之輪椅觀眾席位應加扶手，寬度應在100公分以上，深度在140公分以上，地板面保持順平。

．風雨操場以長約20至24公尺，寬約14至16公尺為原則，得視實際需要增減之。並得將川堂、長廊、地下室等大空間充當風雨教室使用。

(註：因篇幅有限，相關規定請參閱附錄二)

2-6教學設備管理

# 2-6-1一般專科教室

（自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、

美術教室、音樂教室…）

◎一般專科教室管理流程及要領

1.與普通教室適當區隔，避免彼此影響。 2.注意環境衛生良好、通風設備、採光及廢棄物清理等。 3.教學示範台明顯，學生操作台舒適。 4.發揮鄉土特色，利用社會資源。 5.請教學者及學生參與提供意見。

1.依教師說明及規定安全使用。 2.不得做為代用品，依器具專門用途專用。 3.用後必放置原位，器材用具必須歸「零」或封套。 4.有危險性或失誤性高者，必須教師在旁指導，才可使用。 5.注意各機械起動，或電氣、煤氣之開關、操作。

1.穩固性之裝置有否動搖、裂痕、脫落……。 2.啟動性之裝置有否失靈、脫落、火花……。 3.發射性之物質有否正常、異味、不均衡……。 4.貴重性之物質有否損壞、遺失、遭竊……。

1.螺絲釘扣等鬆動：鎖緊、加油。 2.有彈性疲乏的裝置，適時更換 3.有破損或不堪使用者：報銷、淘汰。 4.瓦斯管線開關安檢不合格：修換。 5.陳舊過時，機械物品零件難找：淘汰、報廢。

1.清潔、擦拭、愛護公物，人人享用。 2.防曬、防潮，注意風吹雨打、變質或失靈。 3.加防塵裝置或收入櫥櫃，防止老鼠咬破。 4.器材磨損或鈍化，宜設法磨修或調整。 5.桌面操作板等用後清理，指導學生養成良好整理習慣。 6.資源回收或廢棄物分類再利用。

1.不堪使用，且有危險性。 2.變質、變形、無法使用者。 3.消耗性物品或示範教學用物品，依程序銷毀。

一般專科教室安全檢核表

（自然教室、生活科技教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室、

美術教室、音樂教室…）

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 通風採光良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 各種工具器材置放或收藏整齊有序。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 訂定安全使用說明、規則或圖示。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防設施可正常使用。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防盜措施可正常運作。 |  |  |  |  |
|  | 9 | (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。 |  |  |  |  |
| 教學安全工作執行 | 1 | 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 教學時向學生說明使用工具安全規定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 各種工具、專具專用，不得做為代用品。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 使用後妥善清潔、擦拭。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 回收能再利用之物品。 |  |  |  |  |
|  | 13 | 用後場地回復原狀、清潔。 |  |  |  |  |

承辦人：         組長：         主任：         校長：

2-6-2電腦資訊教室

◎電腦資訊教室管理流程及要領

1.注意防熱、防潮、防塵。 2.電腦網路、軟體等勿侵害「智慧財產權」。 3.有冷氣機、鞋櫃等設施，並有防盜設備。 4.防範電腦病毒之感染。

1.設專人管理負責。 2.編定課表進度，學生定時、定位。 3.開機、關機按照方法，不得疏忽或故意損害。 4.不可帶入飲料或其他食物，以免影響整潔、沾損器材。 5.正確使用儲存媒體。

1.螢幕穩定度。 2.光亮度。 3.塵埃、潮溼及熱度。 4.門窗、電線等。

1.對學生視力保健的注重。 2.器材有危險性之顧慮。 3.電源負荷或桌上裝置之安穩。 4.電腦病毒的防範。 5.零件檢修。

1. 軟硬體老舊、不值保留者。 2. 依財務管理規定。

電腦資訊教室安全檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 電腦資訊教室安全設備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 穩定安全的電源、電壓。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立檢修容易，使用方便之網路。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 有防範電腦病毒之措施。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 注意消防安全。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 有防盜設施。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 各種軟體置放設有專用櫥櫃。 |  |  |  |  |
|  | 10 | (不)定期維修、檢查，並建立紀錄。 |  |  |  |  |
| 電腦資訊教學安全工作執行 | 1 | 注意指導學生視力保健。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 注意防範電腦病毒。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 建立電腦設備使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 飲料、食物未帶入。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。 |  |  |  |  |

承辦人：        組長：         主任：         校長：

2-6-3服務教學空間(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

◎服務教學空間管理流程及要領

1.電源、電壓及網路有條不紊。 2.出入口良好、有緊急疏散門。

1.設專人管理。 2.操作時教師須在現場。 3.禁止飲食。 4.注意空氣的調節及眼睛的休息。 5.不得隨意搬動裝設之器材。

1.字幕焦距是否適當。 2.音量音響是否清晰適當。 3.開關、插頭線路，有否拉斷、破裂。 4.疏散通道是否暢通。

1.設備損壞應暫停使用並立即修繕。 2.電源負荷、設備裝置之安穩及使用之安全性。 3.破損不堪使用者，報銷淘汰。 4.定期檢修機器電源線路軟體等各項設備。

1.一般維護：防潮、防塵、防破壞。 2.特殊維護：送修、送檢（須申請批示後）。 3.防範盜竊或借用遺失。

1.依財務管理規定，陳舊器材或不堪使用之器材，應予報廢。 2.公私分明，建立信譽。

服務教學空間安全檢核表

(視聽教室、圖書室、演講廳、會議室、活動中心)

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 電源供應安全穩定 |  |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 隔音空調設備良好。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 窗廉布幕無破損。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防器材無過期、失效。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防盜設備正常。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 |  |  |  |  |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 不可隨意搬動器材。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 |  |  |  |  |

承辦人：          組長：          主任：           校長：

2-6-4各科實驗教室

◎各科實驗教室管理流程及要領

各科實驗教室的設計、規劃，應注意空間大小，使用班級數，學生人數及使用頻率。 各科實驗教室實驗用桌椅的設計，應注意規格、長度、寬度、厚度及位置配置，動線安排等因素。 各科實驗教室之儀器準備室設置，應與實驗活動區隔離，並計算安全空間，考慮向上或向下及其延展的長度。 各科實驗教室電源配置，應考量最大負載及穩定性，線路佈置應不妨害學生活動。 各科實驗教室，應考慮使用特性，設置合宜的地板及材質。 各科實驗教室的實驗桌設置，力求穩固，防火、抗酸鹼 地表宜平坦，不可突出。 電源開關，避免突出，鏽損。 實驗用藥品存放櫥櫃，注意通風及防腐蝕。 防火裝置或設備宜懸掛或安置明顯的地方。 藥品、儀器應放置定位，並黏貼標示牌。

1.各科實驗教室訂定使用及管理規則，並指定專人管理。 2.利用適當時機（校務會議，教學研究會）公告使用規則。 3.隨時注意學生態度及使用情況，不當之處，立即糾正。 4.定時巡察，並做成記錄備查。 5.訂定危機處理模式，加強師生處理應變能力。 6.訂定化學實驗之廢棄物處理辦法，避免造成污染或公害。

1.各科實驗教室，每日定期巡查，並作成紀錄。 2.定期清查實驗藥品及儀器。 3.定期清點易燃、易爆及高蝕性化學藥品，作成紀錄，以備查核。 4.實驗後，廢棄物依照訂定的辦法，妥善處理。 5.實驗後，將儀器、藥品放置定位。 6.注意各科實驗教室門窗、電源開關及用水的完整。

1.使用中或檢視時，發現器材或場地不適用時，應即暫停使用，並從速請修。 2.請修期間，黏貼明顯標示，待修復後再恢復使用。 3.消耗的藥品、器材，定期清查，以便請購補充。

1.重要的實驗設備、器材，定期維護保養，以延伸器材、設備使用的年限。 2.必要時與有關廠商，訂立維護契約，定期保養。

1.重要的實驗設備、器材，如毀損或不堪修護，或不符經濟效益，應按規定程序報廢。 2.實驗器材、設備如達使用年限，應視實際情況，編列預算，汰舊換新。

各科實驗教室安全檢核表

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般管理規則 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定使用規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 備有安全護目鏡供學生使用。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設置借用或使用紀錄簿。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期與不定期維護，並有紀錄。 |  |  |  |  |
| 門窗 | 1 | 門窗無破損，且可上鎖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 牢固的門鎖。 |  |  |  |  |
| 電源 | 1 | 完整的開關。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整的線路。 |  |  |  |  |
| 排供水 | 1 | 暢通的管線。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整的水龍頭。 |  |  |  |  |
| 櫥櫃 | 1 | 裝鎖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 完整無損壞。 |  |  |  |  |
| 藥品 | 1 | 放置定位。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 加貼標示，分類存放。 |  |  |  |  |
| 危險物品 | 1 | 定期檢視，妥善儲存。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 易燃品低溫放置。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 定期造冊列報。 |  |  |  |  |
| 廢棄物 | 1 | 按規定貯存。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 定期處理。 |  |  |  |  |
| 急救藥品 | 1 | 放置適當位置，定期更換。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適當設置洗眼、沖水設備。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 指導學生簡易急救常識。 |  |  |  |  |
| 消防設備 | 1 | 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生消防常識及消防器材使用方法。 |  |  |  |  |

承辦人：        組長：　    　主任：         校長：

各科實驗教室相關法令

◎學術機構毒性化學物質管理辦法(節錄)

行政院環境保護署91.7.5修訂

第二條    本辦法所稱學術機構，係指各級公私立學校、教育部主管之社會教育機構及學術研究機構。

第三條    為妥善管理毒性化學物質之運作，學術機構之管理權責如下：

一、毒性化學物質管理規定之訂定及實施。

二、依規定訂定毒性化學物質危害預防及應變計畫。

三、所屬單位運作毒性化學物質之監督管理。

四、毒性化學物質運作紀錄之彙整及定期申報。

第七條    學術機構毒性化學物質容器、包裝或其運作場所及設施之標示，應依中央主管機關毒性化學物質容器包裝運作場所設施標示及物質安全資料表設置要點辦理。

第九條    學術機構製造、輸入、輸出、販賣、使用、貯存及廢棄第一類、第二類及第三類毒性化學物質，應依單一毒性化學物質實際運作情形確實記錄，逐日填寫『毒性化學物質運作紀錄表』，並以書面或電子檔案方式保存。但於當日毒性化學物質運作（量）無變動者得免記載。

學術機構應逐月填寫「毒性化學物質運作紀錄申報表」，並經管理委員會審核後，於每年一月十五日前向毒性化學物質所在地之主管機關申報前一年「毒性化學物質運作紀錄申報表」，並副知各該主管教育行政機關。但運作第一類、第二類及第三類毒性化學物質低於最低管制限量且取得核可之運作人或運作第四類毒性化學物質之運作人，不在此限。

第一類、第二類及第三類毒性化學物質之毒性化學物質運作紀錄表、毒性化學物質運作紀錄申報表應於毒性化學物質運作場所妥善保存三年備查。

註：毒性化學物質分類

（一）第一類毒性化學物質：化學物質在環境中不易分解或因生物蓄積、生物濃縮、生物轉化等作用，致污染環境或危害人體健康者。

（二）第二類毒性化學物質：化學物質有致腫瘤、生育能力受損、畸胎、遺傳因子突變或其他慢性疾病等作用者。

（三）第三類毒性化學物質：化學物質經暴露，將立即危害人體健康或生物生命者。

（四）第四類毒性化學物質：化學物質有污染環境或危害人體健康之虞者。

# Footnotes

法規詳細內容請參閱全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/ (以下均同)

編按：宜避於桌「旁」

編按：同上

# Text boxes

修繕

不合格

合格

規劃設計

驗收

使用

招標

承攬施工

合格

不合格

檢視

修繕

保養

維護

報廢

表2-1

規劃

執行

不合格

合格

檢視

修繕

維護

保養

表2-2

規劃設計

招標承攬施工

使用

檢視

不合格

合格

修繕

維護

保養

表2-3

劃規

施           實

檢    核

災害查報

表2-4

規劃 設計

實施

檢視

不合格

合格

修繕

維護

保養

報廢

表2-5

規劃設計

使用

檢視

不合格

合格

修繕

維護

保養

報廢

表2-6-1

規劃設計

使用

檢視

修繕

合格

不合格

報廢

表2-6-2

規劃設計

使用

檢視

維護

保養

報廢

表2-6-3

規劃設計

使用

檢視

不合格

合格

修繕

維護

保養

報廢

表2-6-4

- 定期檢修，維持最佳運作狀況。

- 建立維修紀錄。

保養

維護

表2-4-1