宜蘭縣立利澤國民中學採購划船器材規格明細表

| 項次 | 品名及項目 | 規格說明 | 數量 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2×/2-雙人單雙槳互換比賽用西式划船 | A級比賽用船符合2012年FISA國際競賽標準。 1.船隻尺寸：長940㎝(±5㎝)、寬33cm(±1.5㎝)。 2.船重：27~27.5kg(±3%)。 3.適用選手體重60~65㎏級。 4.高耐用之碳纖維、Kevlar、蜂巢結構、三明治夾層高性能設計比傳統夾層更具備高耐用度，座椅材質為碳纖維。 5.標準配件附鋁製單槳槳架2支、鋁製雙槳槳架2組、碳纖維座椅(含划軌)2個、防撞球1個、划船專用鞋2雙、原廠專用船套1件(須與船隻同一品牌)。 6.無線感應接收槳頻儀×1組 (1)無線感應接收槳頻儀，可測划船時間、槳頻、槳數。 (2)計時：00:00.0 至59:59.9自動展延，1/10th 秒。 (3)漿頻：由加速規計算槳頻，划動的第一下便開始自 動記錄，10-115 SPM(槳頻/分鐘)，誤差值1/2 SPM(槳頻/分鐘)。 (4)槳頻計數：由加速規計算槳頻，划動的第一下便開始自動記錄，0至999，自動歸零，並重新記錄，誤差值±1。 (5)尺寸：85×56㎜(含以上)。 (6)重量：92g(±5%)。 (7)具有自動斷電功能。 (8)附1只保護橡膠套、攜帶包、吊帶、T型固定架。 (9)附中文操作說明書。 (10)為確保交貨之品質大陸地區品牌不得採用。 (11)交貨時檢附2012年進口證明及原廠製造商出廠證明，及原廠製造商授權後續維修耗材之供應證明，供校方審查驗收。 7.船艇品牌為國際划船總會(FISA)之會員認可之廠商(廠牌)，投標時檢附FISA發給原製造廠商2012年之符合競賽規則證明文件及奧運比賽用船由原廠製造商出具證明。 8.為確保船艇交貨之品質大陸地區製造之品牌不得採用。 9.船隻交貨時須檢附2012年進口證明、原廠出廠證明文件供校方審查驗收。 參考品牌：Filippi或同等級比賽用船。 (投標時須檢附原廠型錄供審查) | 1艘 |  |
| 02 | 4×/4-四人單雙槳互換比賽用西式划船 | A級比賽用船符合2012年FISA國際競賽標準。 1.船隻尺寸：長1178㎝(±5㎝)、寬40.3cm(±2㎝)。 2.船重：52~52.5kg(±5%)。 3.適用選手體重60~65㎏級 4.高耐用之碳纖維、Kevlar、蜂巢結構、三明治夾層高性能設計比傳統夾層更具備高耐用度，座椅材質為碳纖維。 5.標準配件附鋁製單槳槳架4支、鋁製雙槳槳架4組、碳纖維座椅(含划軌)4個、防撞球1個、划船專用鞋4雙、原廠專用船套1件(須與船隻同一品牌)。 6.無線感應接收槳頻儀×1組 (1)無線感應接收槳頻儀，可測划船時間、槳頻、槳數。 (2)計時：00:00.0 至59:59.9自動展延，1/10th 秒。 (3)漿頻：由加速規計算槳頻，划動的第一下便開始自 動記錄，10-115 SPM(槳頻/分鐘)，誤差值1/2 SPM(槳頻/分鐘)。 (4)槳頻計數：由加速規計算槳頻，划動的第一下便開始自動記錄，0至999，自動歸零，並重新記錄，誤差值±1。 (5)尺寸：85×56㎜(含以上)。 (6)重量：92g(±5%)。 (7)具有自動斷電功能。 (8)附1只保護橡膠套、攜帶包、吊帶、T型固定架。 (9)附中文操作說明書。 (10)為確保交貨之品質大陸地區品牌不得採用。 (11)交貨時檢附2012年進口證明及原廠製造商出廠證明，及原廠製造商授權後續維修耗材之供應證明，供校方審查驗收。 7.船艇品牌為國際划船總會(FISA)之會員認可之廠商(廠牌)，投標時檢附FISA發給原製造廠商2012年之符合競賽規則證明文件及奧運比賽用船由原廠製造商出具證明。 8.為確保船艇交貨之品質大陸地區製造之品牌不得採用。 9.船艇交貨時須檢附2012年進口證明、原廠出廠證明文件供校方審查驗收。 參考品牌：Filippi或同等級比賽用船。 (投標時須檢附原廠型錄供審查) | 1艘 |  |

補充說明：

1.交貨日期自簽約次日起120天內交貨安裝完成。

2.本次採購之西式划船船隻限定為FISA比賽級船隻，且符合FISA規定亦取得FISA認證書，並應於投標時提出FISA認證書及型錄始得參與投標。

3.得標廠商供應之器材，如涉有仿冒或專利或專利總代理權之糾紛，責任概由廠商自行負責。

4.為確保船艇交貨之品質大陸地區之品牌不得採用。

5.交貨時須檢附西元2012年進口證明、原廠出廠證明供校方審查驗收。