103年第1-3 季空氣品質監測成果表

| 分析項目 | 單位 | 103 年第 1 季 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 新店社區 | 利澤國中 | 武淵國小 | 育英國小 |
| PM10 | μg/m3 | 55 | 13 | 16 | 27 |
| TSP | μg/m3 | 78 | 33 | 27 | 48 |
| NOX | ppm | 0.005 | 0.016 | 0.012 | 0.009 |
| NO2 | ppm | 0.004 | 0.012 | 0.009 | 0.007 |
| SO2 | ppm | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 |
| CO | ppm | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| NMHC | ppm | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| THC | ppm | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| HCl | ppm | ND | ND | ND | ND |
| Pb | μg/m3 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Cd | μg/m3 | ND | ND | ND | ND |
| Hg | mg/m3 | ND | ND | ND | ND |
| Dioxin | pg-TEQ/Nm3 | 0.031 | 0.016 | 0.011 | 0.017 |

空氣品質監測成果表

分析項目 單位 103 年第 2 季 新店社區 利澤國中 武淵國小 育英國小 PM10 μg/m3 8 14 26 25 TSP μg/m3 26 32 52 53 NOX ppm 0.012 0.016 0.006 0.006 NO2 ppm 0.009 0.009 0.003 0.004 SO2 ppm 0.002 0.002 0.012 0.004 CO ppm 0.3 0.4 0.3 0.3 NMHC ppm 0.2 0.2 0.3 0.3 THC ppm 2.6 2.5 2.5 2.4 HCl ppm ND ND ND ND Pb μg/m3 ND ND ND ND Cd μg/m3 ND ND ND ND Hg mg/m3 ND ND ND ND Dioxin pg-TEQ/Nm3 0.003 0.011 0.015 0.015

| 分析項目 | 單位 | 103 年第 3 季 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 新店社區 | 利澤國中 | 武淵國小 | 育英國小 |
| PM10 | μg/m3 | 16 | 12 | 25 | 27 |
| TSP | μg/m3 | 37 | 30 | 51 | 45 |
| NOX | ppm | 0.012 | 0.013 | 0.005 | 0.014 |
| NO2 | ppm | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.004 |
| SO2 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.018 |
| CO | ppm | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 |
| NMHC | ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| THC | ppm | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| HCl | ppm | ND | ND | ND | ND |
| Pb | μg/m3 | ND | ND | ND | ND |
| Cd | μg/m3 | ND | ND | ND | ND |
| Hg | mg/m3 | ND | ND | ND | ND |
| Dioxin | pg-TEQ/Nm3 | 0.036 | 0.036 | 0.022 | 0.044 |